COPA LEVANTE

IMR-RACING

VELOCIDAD

2016

Todas las normas técnicas relativas a la seguridad de las motocicletas y sus pilotos quedan sujetas a la decisión de los cargos oficiales, cualquier incumplimiento de lo anterior dará lugar a una sanción del piloto.

- DORSALES

Se deberán llevar 3 dorsales bien visibles (uno frontal y dos laterales por detrás del piloto).

La asignación de dorsales se hará en el momento de formalizar la 1ª inscripción, por petición del piloto, que elegirá entre los dorsales disponibles, asignándosele un dorsal único para la Copa.

Si la organización lo considera necesario, podrá ser obligatorio el uso de chalecos con dorsales, especialmente en la categoría (minimotos).

Solo se adjudicarán numeraciones de hasta TRES dígitos. (1 al 99)

1) MINIMOTOS

Llevar tres placas porta números de plástico con unas medidas de 20x20 cm. y los números tendrán una altura mínima de 10 cm. y una anchura de 5 cm, colocados con una separación entre cifras de 4 cm. una placa estará en el frontal y dos en los laterales por detrás de la posición del piloto.

La asignación de dorsales se hará en el momento de formalizar la 1ª inscripción, por petición del piloto, que elegirá entre los dorsales disponibles, asignándosele un dorsal único para la Copa en la categoría de minimotos no se podrán repetir dorsales en las diferentes categorías.

*El color del fondo y del número a elegir que sean visibles para la organización y han de ser de los colores publicados en el anexo de los dorsales.

2) MINIMOTARD

Montar tres placas porta números de plástico con unas medidas de 20 x 20 cm Y los números con una altura mínima 10 cm. y de 5 de ancho, colocados con una separación entre cifras de 4 cm.

Una placa estará en el frontal y dos en los laterales por detrás de la posición del piloto. La asignación de dorsales se hará en el momento de formalizar la 1ª inscripción, por petición del piloto, que elegirá entre los dorsales disponibles, asignándosele un dorsal único para la Copa en la categoría de Alevín-Junior y Sénior no se podrán repetir dorsales en las diferentes categorías.

*El color del fondo y del número a elegir que sean visibles para la organización y han de ser de los colores publicados en el anexo de los dorsales.

3) CAMBIO

Los números de carrera deben fijarse en la parte delantera y en los dos lados de la motocicleta, con el fin de que sean claramente visibles para el cronometraje, los espectadores y los Oficiales.

Las medidas mínimas de los números serán:

Altura números 140 mm Anchura del trazo número 20 mm.

El número frontal debe estar colocado en el centro del frontal del carenado.

Dos placas laterales deben estar colocadas en la izquierda y derecha del colín.

*El color del fondo y del número a elegir que sean visibles para la organización y han de ser de los colores publicados en el anexo de los dorsales.

4) SCOOTER

Los Scooter deberán montar obligatoriamente tres placas porta números, una en el frontal y dos en ambos lados, detrás de la posición del piloto con unas medidas 150 mm. X 120 mm., con una altura de la cifra de 100 mm. X 50 mm.

*El color del fondo y del número a elegir que sean visibles para la organización y han de ser de los colores publicados en el anexo de los dorsales.

5) SUPERMOTARD

Todas las motocicletas deberán llevar sus correspondientes placas porta-números, uno en el frontal y una a cada lado de los laterales derecho e izquierdo, en las cuales el dorsal sea visible con el piloto sobre la motocicleta en posición de conducción.

*El color del fondo y del número a elegir que sean visibles para la organización y han de ser de los colores publicados en el anexo de los dorsales.

- NORMAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS

Para garantizar la seguridad es de obligado cumplimiento para todas las categorías lo siguiente:

PILOTOS

La indumentaria mínima obligatoria será de casco tipo velocidad u Offroad, que cumpla las normas de homologación y el cuerpo de los pilotos debe estar protegido por un traje completo de cuero u otro material anti abrasión, con protecciones adecuadas en articulaciones, guantes y calzado tipo velocidad u Offroad homologados. Se recomienda además el uso de protecciones para la espalda, homologadas por la Unión Europea (Etiqueta CE).

VEHICULOS

- Obligatorio llevar protegidas estriberas y partes que puedan tener contacto con el suelo en caso de caída. (Protegido con teflón, goma, etc.)

- Llevar agua en lugar de anti-congelante

- Llevar precintados los tapones de vaciado y llenado de cárter.

-.Llevar precintados racores de radiador y todo lo que intervenga con el tema del aceite. Vehículos 4T (Minimotard)

-.Lastres y pesos adicionales que se tengan que poner en los vehículos deberán ir sujetos con tornillos obligatoriamente (no podrán ponerse bridas cables cinta ni nada que no sea atornillado)

- Llevar topes de dirección

- Retirar caballetes, pedales, etc.

- Las manetas deberán finalizar en su extremo en bola.

- Retirar faro e intermitentes delantero y traseros. Debidamente protegido.

- Los plásticos deberán ser originales o similares, guardando la estética de las motocicletas de serie.

- Se instalara de forma visible en la parte posterior una luz o led luminoso de color ROJO para las carreras nocturnas o de escasa visibilidad.

- Es obligatorio el montaje de un botón corta-corriente para la parada del motor.

- Será obligatorio el pasar la verificación técnica antes de las pruebas.

- Cada participante deberá y estará obligado a verificar los vehículos con los que se disponga a participar en la prueba (máximo 2)

- Los Motocicletas clasificadas en las tres primeras posiciones de cada categoría, podrán ser verificadas de oficio al final de cada prueba. Además, podrán ser verificados más vehículos bien sea por reclamación de otro equipo o por decisión del director o responsables de la prueba.

REGLAMENTO TECNICO MINIMOTOS

Minimotos sénior

Podrán participar toda Minimito, que cumplan las siguientes características:

1) Tener el chasis rígido y una cilindrada máxima de 50cc con preparación libre.

2) Tener, aunque se permita una tolerancia de hasta el 5%, unas medidas máximas:

Distancia entre ejes 73 cm.

Longitud 106 cm.

Altura del asiento 46 cm.

Altura total 62 cm.

- Tener el carenado libre de roturas y aristas que entrañen peligro para los pilotos. No estará permitido tener montados carenados adicionales.

- Cualquier rotura o mal funcionamiento de la parte ciclo que pueda ser constitutivo De peligro para los pilotos, podrá comportar la exclusión de la motocicleta.

Quedando totalmente prohibido:

1) El uso de aditivos, solo pudiéndose utilizar combustible de 98 90, sin plomo y de Venta comercial.

2) El uso de anticongelantes y aditivos refrigerantes.

REGLAMENTO TECNICO MINIMOTARD

Se distinguirán en tres Grupos Alevín Junior y Sénior:

Alevín iniciación (6-12 años): Minimotard 9OCC 4T Semiautomática

Podrán participar en la Copa en MINIMOTARD ALEVIN Iniciación las motocicletas del tipo “Pit Bike” son los modelos comerciales:

IMR COPA ALEVIN 90CC 4T e IMR Corse 90N.

Esta categoría se considera monomarca y se deberá participar de estricta serie no pudiendo modificar ningún componente fundamental de las mismas.

Los motores, no podrá manipularse ninguno de sus componentes.

Todos los tapones de vaciado de líquidos y racores de filtros, radiadores y enfriadores (todo lo que tenga que ver con el tema de la refrigeración por aceite) deberán estar correctamente selladas para poder pasar las verificaciones.

Toda moto deberá tener un bote de recogido de líquidos conectados a los desahogos de aceite y gasolina del motor y carburador.

El apartado de neumáticos se realizara un anexo específico para ello. Cualquier apartado referente a las características del vehículo que no se especifique en este reglamento, se someterá a la decisión del jurado de la competición.

Junior (Hasta16 años): Minimotard 140cc Junior

Podrán participar en la Copa en MINIMOTARD 140 JUNIOR las motocicletas del tipo “Pit Bike” son los modelos comerciales:

IMR CORSE o IMR SUPERCORSE, con motor zongshen 140, especificaciones “CUNA”, todos los componentes serán derivados de serie, y podrán utilizarse componentes del mismo fabricante siempre que se usen en un modelo homologado de serie.

Las motos podrán tener una potencia máxima de 13 cv.

Senior: Minimotard

- 140 STOCK

- 160 SERIES

- OPEN

- MASTER 35

Podrán participar en la Copa en MINIMOTARD SENIOR las motocicletas de venta comercial, que cumplan con las siguientes características:

1.- MINIMOTARD 140 STOCK IMR-Racing

Podrán participar en la Copa en MINIMOTARD 140 JUNIOR las motocicletas del tipo “Pit Bike” son los modelos comerciales:

IMR CORSE o IMR SUPERCORSE, con motor zongshen 140, especificaciones “CUNA”, todos los componentes serán derivados de serie, y podrán utilizarse componentes del mismo fabricante siempre que se usen en un modelo homologado de serie.

Se podrá usar carburador de libre elección con diámetro máximo de 30mm, la potencia máxima en entrenos y carrera será de 13 cv.

1) Chasis abierto con motores de cuatro tiempos mono cilíndricos con 2 válvulas

2) Motor horizontal con cilindrada de hasta 140CC. Aunque se permitirá un 1% de tolerancia.

3) Los escapes serán de libre elección teniendo un máximo de decibelios que no

Podrá superar los 105 decibelios.

4) Presentar, unas medidas mínimas y máximas de:

- Distancia entre ejes: Mínimo 100 cm, Máximo 130 cm

- Altura del asiento: Mínimo 65 cm, Máximo 80 cm.

5) Llantas delantera y trasera serán de 12”, medidas 3.00 delantera y 3,50” la trasera.

6) Todas las partes plásticas que compongan la motocicleta deberán estar libres de roturas. No estará permitido tener montados carenados adicionales.

7) Los neumáticos serán monomarca Maxxis en cualquiera de sus compuestos.

8) Horquilla delantera de recorrido variable y amortiguación trasera de recorrido variable. No pudiendo montar otro material que no sea del denominado de serie.

9) Los encendidos y sus componentes serán siempre los homologados en el modelo de serie.

10) Las estriberas y deberán contar con algún tipo de protección en los extremos.

11) Todos los tapones de vaciado de líquidos y racores de filtros, radiadores y enfriadores (todo lo que tenga que ver con el tema de la refrigeración por aceite) deberán estar correctamente selladas para poder pasar las verificaciones.

12) Toda moto deberá tener un bote de recogido de líquidos conectados a los desahogos de aceite y gasolina del motor y carburador.

13) Los motores deberán ir de estricta serie no pudiendo modificar ni preparar nada de sus elementos que traiga de origen (juntas de motor, medidas internas, solo estará a libre elección escape y conjunto admisión (tobera, carburador y filtro).

14) Esta categoría tendrá un peso mínimo de 140kg entre moto y piloto, en orden de marcha (piloto con mono, casco, guantes, botas, etc.)

CUALQUIER APARTADO REFERENTE A LAS CARACTERISTICAS DEL VEHICULO QUE

NO SE ESPECIFIQUE EN ESTE REGLAMENTO, SE SOMETERÁ A LA

DECISIÓN DEL JURADO DE LA COMPETICION.

2.- MINIMOTARD 160 SERIES

1) Cilindrada de hasta 161,16CC (DIAMETRO 60 X 57 DE CARRERA) SIN NINGUN

TIPO DE TOLERANCIA.

Chasis abierto con motores de cuatro tiempos mono cilíndricos con 2 válvulas

2) Motor horizontal. Teniendo que llevar todo el motor de serie sin poder modificar nada. Tendrá que tener culata original árbol de levas original, diámetro de válvulas original, etc. (se permitirá eliminar el descompresor el los motores Zongshen).

Se podrán montar a libre elección muelles de válvula y sombreretes, el resto de los componentes del motor serán de estricta serie.

Los motores aceptados serán Lifan, Zongshen, YX.

3) Carburador libre, con libre elección de toma y mecanizado de la misma.

4) Los escapes serán de libre elección no pudiendo superar los 105 decibelios

5) La relación de desmultiplicación de la caja de cambios será la original de los motores de serie no pudiendo modificar estos. Se permitirá modificar el ajuste de las cajas de cambios con arandelas sin poder modificar, ni mecanizar ninguna pieza del mismo.

6) Se permitirá la eliminación de la palanca de arranque y su eje.

7) Presentar, unas medidas mínimas y máximas de:

- Distancia entre ejes: Mínimo 100 cm, Máximo 150 cm

- Altura del asiento: Mínimo 65 cm, Máximo 100 cm.

8) Llanta delantera y trasera MAXIMO DE 12”.

9) Todas las partes plásticas que compongan la motocicleta deberán estar libres de roturas. No estará permitido tener montados carenados adicionales.

10) El apartado de neumáticos se REALIZARA UN ANEXO ESPECIFICO PARA ELLO

11) Horquilla delantera de recorrido variable y amortiguación trasera de recorrido

Variable DE LIBRE ELECCION.

12) Los encendidos y sus componentes deberán ser los originales de la marca y modelo del motor(los motores YX deberán llevar encendidos YX y los Z deberán llevar encendidos Z), No se admitirán motocicletas que dispongan ópticas o elementos luminosos (intermitentes, luces de freno, etc.)

13) Montar estriberas retráctiles o con algún tipo de protección en los extremos.

14) Todos los tapones de vaciado de líquidos y racores de filtros, radiadores y enfriadores (todo lo que tenga que ver con el tema de la refrigeración por aceite) deberán estar correctamente selladas para poder pasar las verificaciones.

15) Toda moto deberá tener un bote de recogido de líquidos conectados a los desahogos de aceite y gasolina del motor y carburador.

16) Esta categoría tendrá un peso mínimo de 143kg entre moto y piloto, en orden de marcha (piloto con mono, casco, guantes, botas, etc.).

SE PUBLICARA UN ANEXO CON LA NUEVA NORMATIVA DE HANDICAP DE PESOS.

El resto de componentes será de libre modificación.

3.- MINIMOTARD OPEN

1) Cilindrada LIBRE.

Chasis libre con motores de cuatro tiempos mono cilíndricos con NÚMERO de válvulas LIBRE

2) Motor horizontal. LIBRE PREPARACION con límite de cilindrada de 200cc

3) La relación de desmultiplicación de la caja de cambios será LIBRE

4) Presentar, unas medidas mínimas y máximas de:

- Distancia entre ejes: Mínimo 100 cm, Máximo 190 cm

- Altura del asiento: Mínimo 65 cm, Máximo 130 cm.

5) Llanta delantera y trasera MAXIMO DE 12”.

6) Todas las partes plásticas que compongan la motocicleta deberán estar libres de roturas. No estará permitido tener montados carenados adicionales.

7) El apartado de neumáticos se REALIZARA UN ANEXO ESPECIFICO PARA ELLO

8) Horquilla delantera de recorrido variable y amortiguación trasera de recorrido

Variable de libre elección.

9) No se admitirán motocicletas que dispongan ópticas o elementos luminosos (intermitentes, luces de freno, etc.)

10) Montar estriberas con algún tipo de protección en los extremos.

11) Todos los tapones de vaciado de líquidos y racores de filtros, radiadores y enfriadores (todo lo que tenga que ver con el tema de la refrigeración por aceite) deberán estar correctamente selladas para poder pasar las verificaciones.

12) Toda moto deberá tener un bote de recogido de líquidos conectados a los desahogos de aceite y gasolina del motor y carburador.

13) Esta categoría tendrá un peso mínimo de 135kg entre moto y piloto, en orden de marcha (piloto con mono, casco, guantes, botas, etc.)

TODOS LOS COMPONENTES DE LA MOTO SERAN DE LIBRE ELECCIÓN EL UNICO

REQUISITO: MOTOR TIPO PITBIKE

4.- MASTER 35

La categoría MASTER 35 puntuará de forma separada.

1) Cilindrada de hasta 140CC (DIAMETRO 56mm X 57mm DE CARRERA) SIN NINGUN

TIPO DE TOLERANCIA.

Chasis abierto con motores de cuatro tiempos mono cilíndricos con 2 válvulas

2) Motor Zongshen 140 horizontal. Teniendo que llevar todo el motor de serie sin poder modificar nada. Tendrá que tener culata original árbol de levas original, o z40 de dos tornillos, diámetro de válvulas original, etc. (se permitirá eliminar el descompresor el los motores Zongshen), el resto de los componentes del motor serán de estricta serie.

3) Carburador libre, con libre elección de toma y mecanizado de la misma con diámetro máximo de 30 mm.

4) Los escapes serán de libre elección no pudiendo superar los 105 decibelios

5) La relación de desmultiplicación de la caja de cambios será la original de los motores de serie no pudiendo modificar estos. Se permitirá modificar el ajuste de las cajas de cambios con arandelas sin poder modificar, ni mecanizar ninguna pieza del mismo.

6) Se permitirá la eliminación de la palanca de arranque y su eje.

7) Presentar, unas medidas mínimas y máximas de:

- Distancia entre ejes: Mínimo 100 cm, Máximo 150 cm

- Altura del asiento: Mínimo 65 cm, Máximo 100 cm.

8) Llanta delantera y trasera MAXIMO DE 12” con medidas 3.00 delantera y 3.50 trasera.

9) Todas las partes plásticas que compongan la motocicleta deberán estar libres de roturas. No estará permitido tener montados carenados adicionales.

10) El apartado de neumáticos se REALIZARA UN ANEXO ESPECIFICO PARA ELLO

11) Horquilla delantera de recorrido variable y amortiguación trasera de recorrido

Variable DE LIBRE ELECCION.

12) Cadena y conjunto transmisión paso 420.

13) Montar estriberas retráctiles o con algún tipo de protección en los extremos.

14) Todos los tapones de vaciado de líquidos y racores de filtros, radiadores y enfriadores (todo lo que tenga que ver con el tema de la refrigeración por aceite) deberán estar correctamente selladas para poder pasar las verificaciones.

15) Toda moto deberá tener un bote de recogido de líquidos conectados a los desahogos de aceite y gasolina del motor y carburador.

16) Esta categoría tendrá un peso mínimo de 150 kg entre moto y piloto, en orden de marcha (piloto con mono, casco, guantes, botas, etc.), para los 5 primeros clasificados, a partir de la segunda prueba del campeonato será objeto de penalización.

Siguiendo las especificaciones de la misma. SOLO se podrá variar la toma y el carburador por otro de cualquier marca deseada con un máximo de 30mm de diámetro.

Podrán usarse los cilindros de Nikasil homologados y precientados en la temporada 2015.

Existen dos posibilidades de árboles de levas para montar. Modelo Z40 y el de tres tornillos de serie. Se podrá participar con cualquiera de estos dos.

La categoría tendrá que pasar obligatoriamente por el banco de potencia después de los entrenamientos cronometrados y carreras, se realizará el test obligatoriamente a los 4 primeros y la organización podrá realizar a cualquier otro al azar.

Con esto se conseguirá una mayor igualdad mecánica en la categoría MASTER con una menor complicación mecánica al no tener que manipular el motor durante el fin de semana ni posteriormente en talleres.

Las categorías MASTER y 140 STOCK participaran juntas pero puntuaran separadas.

- REGLAMENTO TECNICO SCOOTER EXPERT

Deberán estar homologados para su venta en España con transmisión automática y sin cambio de velocidades. Tienen que mantener su aspecto original, no pudiendo montar carenados ni otras piezas que lo alteren y el bastidor o chasis será obligatoriamente de serie permitiendo su mejora o refuerzo. Al respecto, se consideran piezas originales aquellas tal y como han sido homologadas por el fabricante del Ciclomotor o Scooter.

En todo caso el nivel sonoro máximo será de 105 db. a 5000 r.p.m.

1) Los vehículos participantes serán Scooter, homologados en España de libre comercialización, cuya cilindrada será de un máximo de 70cc sin tolerancia

2) Chasis; debe ser de origen permitiéndose su refuerzo. Así mismo, deberán protegerse con material absorbente, todos los refuerzos externos.

3) Carburador libre.

4) Los cárteres deberán ser tipo origen.

5) Las ruedas admitidas serán máximo de 13 pulgadas y las llantas de libre elección permitiendo llantas de magnesio.

Se permitirá el uso libre de neumáticos tanto homologados para vía pública como

Slick.

6) Encendido libre elección.

7) Cambiar o modificar el amortiguador trasero y/o el delantero.

8) Los sistemas de admisión, escape, variador, engrase y transmisión final serán de libre elección.

9) Modificar o sustituir el cilindro, el pistón, la culata, el cigüeñal, el encendido y el carburador pudiendo ser sustituidos por otros de venta en establecimientos del ramo.

10) Esta categoría tendrá un peso mínimo de 135kg entre moto y piloto, en orden de marcha (piloto con mono, casco, guantes, botas, etc.)

CUALQUIER APARTADO REFERENTE A LAS CARACTERISTICAS DEL CICLOMOTOR O

SCOOTER QUE NO SE ESPECIFIQUE EN ESTE REGLAMENTO, SE SOMETERÁ A LA

DECISIÓN DEL JURADO DE LA COMPETICION.

- REGLAMENTO TECNICO SUPERMOTARD

1.- MOTOCICLETAS ADMITIDAS

Las competiciones de supermotard estarán abiertas a motocicletas Subcategorías:

• SM: Superiores Hasta 750cc. (Motores de 4 tiempos)

En ambas categorías serán motocicletas derivadas de motocross, enduro o trial.

1.1.- MANILLAR

Será de tipo cross de una sola pieza. No podrá tener una longitud menor de 500

mm ni superior a 850 mm El largo máximo de las empuñaduras del manillar no

debe ser superior a 150 mm y deben estas sujetas en los extremos del mismo.

Los manillares deben estar equipados con una protección en la barra transversal.

Los manillares sin esta barra la deberán colocar en el centro del mismo.

Las extremidades del manillar pueden ir protegidas por unos tapones de material sólido o recubierto de caucho.

1.2.- MANETAS

Las manetas de freno y embrague deben, en principio, terminar en una esfera (diámetro de esta esfera 19 mm. mínimo). Esta esfera puede igualmente ser allanada pero, en cualquier caso, los bordes deben estar redondeados (espesor mínimo de esta parte allanada 14 mm.) Estas extremidades deben estar fijas de forma permanente y ser parte integrante de la maneta. Tanto la maneta del embrague como la del freno deben estar en prefecto estado de eficacia y de funcionamiento.

Se autoriza el uso de protectores de manetas.

1.3.- MANDO DE ACELERADOR

El puño del acelerador deberá cerrar la compuerta o mariposa del carburador siempre que el conductor no lo accione.

1.4.- NEUMÁTICOS Y LLANTA

Los neumáticos son libres.

En todo neumático que sea manipulado no debe aparecer nunca la carcasa del mismo en el fondo del dibujo de la banda de rodadura.

Quedan terminantemente prohibidos los de tipo Cross, enduro o trial.

La llanta mínima permitida será de 16”

1.5.- PUESTA EN MARCHA

Es obligatorio contar con un dispositivo de arranque, ya sea de pedal o por motor de arranque, en perfecto estado de uso.

1.6.- TUBO DE ESCAPE

Será de libre preparación.

1.7.- FRENOS

Serán de libre preparación.

1.8.- SUSPENSIONES

Serán de libre preparación.

1.9.- DIRECCIÓN

Estará provista de sus correspondientes topes de final de recorrido.

1.10.- MOTOR

Será de libre preparación.

1.11.- ALIMENTACIÓN

Será e libre preparación.

1.12.- SEGURIDAD

Los tapones de vaciado, llenado y niveles, tanto de aceite como del sistema de refrigeración, deberán estar precintados.

Las motocicletas cuyo filtro de aceite sea exterior, y también deberá ir precintado.

Todos los tubos de sobrantes y respiraderos de carburador, radiador, motor, etc., irán a un recipiente adecuado cuya capacidad mínima será de 500cc., el cual deberá estar vació en el momento de comenzar los entrenamientos y la carrera.

El sistema de refrigeración irá provisto exclusivamente de agua, los anticongelantes

y demás aditivos quedan totalmente prohibidos.

Es obligatorio el montaje de un botón corta-corriente para la parada del motor.

El piñón de ataque de las motocicletas deberá estar provisto de un protector para impedir que el piloto introduzca los dedos en el interior.

Se eliminarán de las motocicletas que lo lleven de serie: claxon, luces, caballetes, espejos, intermitentes, reposapiés pasajero, matricula, etc...

Se instalara de forma visible en la parte posterior un leed luminoso alimentado a pila para las carreras nocturnas o de escasa visibilidad.

1.14.- GUARDABARROS

Es obligatorio el montaje del guardabarros delantero y trasero, que irán construidos

en materiales plásticos flexibles.

1.15.- INDUMENTARIA

• Los participantes irán provistos de mono de cuero de una pieza o en su defecto, si es de dos piezas, que la unión entre ambas partes sea correcta, casco integral

(Cross o velocidad), botas guantes, etc. queda expresamente prohibido cualquier indumentaria encima del mono de protección a excepción del mono de plástico transparente para el agua en caso de lluvia y del que provea el organizador (como chalecos con dorsales y publicidad del evento si fuera el caso).

1.16.- ESTETICA

Será obligatorio conservar la estética original de la motocicleta en lo concerniente a todo su conjunto (manillar, asiento, escape, depósito, etc...)

CHALENGUE MAXXIS SM

Podrán participar en la chalengue Maxxis cualquier motocicleta derivadas de motocross, enduro o trial con la única condición de participar con neumáticos marcados Maxxis (Gold Speed) homologados.

Se fija una inscripción subvencionada para esta categoría de 25€ por prueba y premios en todas las pruebas con más de 10 inscritos, la chalengue tendrá trofeo en cada prueba para los 3 primeros clasificados siempre que hayan al menos 5 participantes en la chalengue.

Para los pilotos que no dispongan de llantas 17” y quieran disputar está el promotor les facilitará un juego de llantas 3,50 delantera y 5.00” trasera en forma de cesión el piloto sólo tendrá que dejar una fianza de 350€ que se devolverá a final de temporada.

Los neumáticos se facilitarán sólo a pilotos que corran la chalengue a un precio promocional de 175€ el set.

CUALQUIER APARTADO REFERENTE A LAS CARACTERISTICAS DEL CICLOMOTOR,

MOTOCICLETA O SCOOTER QUE NO SE ESPECIFIQUE EN ESTE REGLAMENTO, SE

SOMETERÁ A LADECISIÓN DEL JURADO DE LA COMPETICION